平环函〔2023〕19号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县金鑫盛源重晶石矿粉加工厂建设

项目环境影响报告表的批复

平利县金鑫盛源工贸有限公司：

你公司报来的《关于申请平利县金鑫盛源重金石矿粉加工厂建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县洛河镇莲花台村，拟新建2条重晶石粉末加工生产线，年产规格为“50-400目”重晶石粉末5万吨，占地面积1356m2。项目总投资120万元，其中环保投资18.5万元，占总投资的15.42%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求设置全封闭生产厂房，将原料、成品全部堆放在封闭厂房内，定时洒水降尘；在研磨工序采用“集尘罩+布袋除尘器+15米高排气筒”对废气进行收集处理；原料装卸均在封闭厂房内进行，在上料口设置喷淋装置；对厂区道路地面进行硬化，定期清扫、洒水，确保大气污染物达标排放。

（二）做好厂区废水收集处置工作。项目车辆冲洗水经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水经旱厕收集后，定期清掏用作农家肥，不外排。

（三）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施，同时严格控制设备运行时间，做好设备维护、管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准。

（四）加强固体废物的管理。项目生产过程中产生的粉尘收集后作为成品出售；沉淀池产生的沉渣定期清运至指定的建筑垃圾填埋场进行填埋；产生的废机油收集后暂存危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾收集后，由当地环卫部门处理。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年4月24日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队